## Slide 1
I.Q.I. LUZ BERTHA ALMANZA JIMENEZ
ELECTROQUÍMICA

## Slide 2: Subtemas
5.1 Concepto de Electroquímica
5.2 Concepto de: Ionización, Disociación, Electrolito y no Electrolito
5.3 Unidades eléctricas (Faraday, Coulomb, Ampere, y Equivalente electroquímico)
5.4 Celda y Proceso electrolítico
5.5 Leyes de electrólisis (Leyes de Faraday) y sus aplicaciones en la industria
5.6 Celda Galvánica
5.7 Procesos electroquímicos

## Slide 3
Es una rama de la química que estudia las reacciones de oxidación y reducción, en las cuáles ocurre una transferencia de electrones, se usa y se produce la corriente eléctrica.
Concepto de Electroquímica
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

## Slide 4
ELECTROQUÍMICA
PILAS VOLTAICAS
Es un dispositivo que sirve para transformar energía química a energía eléctrica.
ELECTRÓLISIS
Descomposición de una sustancia por el paso de una corriente eléctrica.
por medio de una reacción química transforma energía eléctrica en energía química
CLASIFICACIÓN

## Slide 5: PARTES DE UNA CELDA ELECTROLÍTICA
ELECTRODOS
Cátodo(-) y Ánodo(+)
FUENTE DE PODER
CELDA
ELECTROLITO

## Slide 6: Por ejemplo….
Al efectuar la electrólisis del cloruro cúprico, se libera cloro en el ánodo y se forma un depósito de cobre en el cátodo de la celda electrolítica.
El electrolito es CuCl2

## Slide 7: CELDA Y PROCESO ELECTROLÍTICO
Al estar en contacto el electrolito con los electrodos
Por medio de electricidad se produce una diferencia de potencial(voltaje) en el ánodo
Ocurre una transformación de energía eléctrica a química en el ánodo.
Se forma un depósito del metal en el cátodo
Los electrones fluyen del ánodo al cátodo.
Se libera el anión en forma de GAS

## Slide 8: LA REACCIÓN TOTAL DE DISOCIACIÓN ES:
Al efectuar la electrólisis del cloruro cúprico, se aplica la sig. Reacción:
Cu+2Cl2-1 → Cu+2 + 2Cl-1
Cu+2 + 2e → Cuo REACCIÓN DE REDUCCIÓN(R. CATÓDICA)
2Cl-1 - 2 e → Clo REACCIÓN DE OXIDACIÓN (R. ANÓDICA)

## Slide 9
Los átomos son eléctricamente neutros ya que los electrones con carga negativa son iguales en número a los protones con carga positiva en los núcleos.
Es la formación de las moléculas o átomos con carga eléctrica.
Al combinarse H+O, para formar agua.
Cada átomo de H2 gana un electrón y el O2 los pierde.
Resultado un ion H2 con carga positiva y un ion de O2 con carga negativa.
Ácidos y oxiácidos se ionizan al disolverse la sustancia en agua.
IONIZACIÓN

## Slide 10
Se da principalmente por la acción del calor y la presión.
También se habla de disociación cuando un compuesto iónico se separa en sus iones al disolverlo en agua u otro disolvente polar.
Sales, oxisales, hidróxidos y acetatos se disocian.
DISOCIACIÓN
Es la desintegración de un compuesto(iónico), en formas más simples a través de una reacción química reversible.

## Slide 12
Además es una sustancia que conduce la corriente eléctrica, debido a sus enlaces iónicos, polares, coordinados.
ELECTROLITOS
Es una sal, oxisal, oxiácido, oxiácido, que permite el transporte iónico entre el cátodo y el ánodo
No electrolito
Sustancia que disuelta en agua produce una disolución no conductora de la electricidad.
CCl4

## Slide 13
Características
Alta conductividad iónica pero baja conductividad electrónica para evitar la pérdida de eficiencia.
Impermeabilidad a los gases usados como combustibles y oxidante para evitar el contacto con los mismos.
Compatibilidad química con el ánodo y con el cátodo.
Compatibilidad mecánica con los materiales que formulan el ánodo y el cátodo para lo cual es necesario su coeficiente de expansión térmica sea muy próximo al de ambos.
Estabilidad bajo condiciones reductoras y oxidantes.

## Slide 14
Faraday (F)
Coloumb (C)
Ampere (A)
Cantidad de electricidad necesaria para liberar un equivalente químico y es numéricamente igual a 96,500 coul/eq
Unidad de cantidad de electricidad que se necesita para depositar 0.001118 gramos de plata (Ag) de una solución que contiene dichos iones.
Unidad de intensidad de corriente que se define como el flujo de un coulomb por segundo.
UNIDADES ELECTROLITICAS
NOTA: Para liberar un equivalente químico de un elemento se necesita un Faraday

## Slide 15
“La cantidad de una sustancia liberada o depositada en un electrodo es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que pasa a través del electrolito”. M α Q
Primera Ley de Faraday

## Slide 16: Por lo tanto…
M= e . Q e = Peq/F…(1) Q = I. t ---(2)
Sust. Ec (1) en ec. (2) ; se tiene:
DEL METAL

## Slide 17
“Las masas de distintos elementos, liberadas o depositadas en los electrodos por una misma cantidad de corriente son directamente proporcionales a sus equivalentes químicos”.
Segunda Ley de Faraday
NOTA: En la fórmula se debe sustituir únicamente el peso equivalente del metal

## Slide 20: ¡Gracias!
“La técnica al servicio de la patria”